Задания тестового типа

По профессии: реставратор строительный

Выберите правильный ответ

(каждый вопрос может иметь один или несколько правильных ответов)

- Перечислите способы удаления старой масляной краски:

А) термический

Б) вакуумный

В) механический

Г) химический

Эталон ответа: а, в, г.

- Проолифку поверхностей перед масляной окраской выполняют для:

А) придания ровности поверхности

Б) удаления пыли

В) лучшего сцепления краски с поверхностью

Г) выравнивание тянущей способности поверхностей

Эталон ответа: в,г.

- Расшивку трещин выполняют:

А) вдоль трещины под углом 45

Б) поперек трещины

В) сначала поперек, а затем вдоль трещины

Г) под углом 80

Эталон ответа: а

- Окраска поверхностей по степени сложности и качеству выполнения может быть:

А) простая

Б) декоративная

В) улучшенная

Г) специальная

Д) высококачественная

Эталон ответа: а, в, д.

- Для получения плоских отливок применяют способ :

А) отливка в окатку

Б) простая заливка

В) отливка с подливкой

Г) отливка на пеньке

Эталон ответа: б

- Мелкие повреждения на отливке, получившиеся во время расколотки формы, заделывают:

А) известью

Б) цементом

В) гипсом

Эталон ответа: в,

- Основной частью шаблона для вытягивания тяг является:

А) салазки

Б) профильная доска

В) полозок

Г) подкосы

Эталон ответа: б

- Перед нанесением декоративных растворов при реставрации, кромки старой штукатурки:

А) очищают

Б) обрубают

В) смачивают водой

Г) олифят

Эталон ответа: б, в,

- Какие инструменты применяют при провешивании поверхностей

А) штукатурная лопатка

Б) шпатель

В) правило

Г) отвес

Д) водяной уровень

Эталон ответа: г, д.

- Между драницами простильного и выходного ряда оставляют расстояние:

А) 20x20

Б) 45x45

В) 70x70

Эталон ответа: б

- Раствор на поверхность наносят:

А) набрасыванием

Б) намазыванием

Эталон ответа: а, б.

- Места сопряжения оштукатуриваемых конструкций, выполненных из разных материалов:

А) замазывают гипсовым раствором

Б) замазывают цементным раствором

В) обивают металлической сеткой на 40-50 мм по обе стороны стыка

Эталон ответа: б

Согласны ли вы с данным утверждением

( форма ответа «да», «нет» )

- Моделью называют выполненное в каком либо материале воплощение внешней формы предмета.

Эталон ответа: да

- К режущим инструментам относятся: царапки, косарики, клюкарзы, цикли, тупилки.

Эталон ответа: нет

- Лепные работы складываются из следующих операций: выполнение модели в натуральную величину, изготовление отливочной формы по этой модели, отливка детали, установка детали на место.

Эталон ответа: да

- Свежеоштукатуренные поверхности следует предохранять от чрезмерно быстрой сушки, ударов, загрязнений, намоканий

Эталон ответа: да

- При реставрационных работах восстановленная декоративная отделка может отличаться от старой.

Эталон ответа: нет

- Куски разрушенных тяг можно заменить отлитыми в формах вставками.

Эталон ответа: да

Продолжи предложение

- Основные этапы консервации: расчистка             укрепление конструкции         ……………

Эталон ответа: укрытие его от разрушающего воздействия окружающей среды

- Первое полотнище обоев наклеивают по ……………

Эталон ответа: отвесу